INSTRUCTIONS DE CABLAGE ET DE MISE EN ŒUVRE DU MOTEUR MC2

BUTEES D’ARRET DU PORTAIL :

Le moteur MC2 n’a pas de fins de course mécaniques. Il utilise les informations d’un encodeur.

Le portail doit donc être équipé de butées mécaniques d’arrêt en ouverture et en fermeture. Grâce à l’encodeur, elles seront détectées par le moteur durant l’initialisation.

CABLAGE DU BORNIER AVANT MISE EN SERVICE :

- Ame antenne 433MHz

- Tresse de masse antenne 433MHz

- Entrée de sécurité ALT. Faire un pont avec la borne 24

- Entrée de sécurité ouverture. Faire un pont avec la borne 24

- Entrée contact NF de la photocellule RX (voir schéma ci-dessous).

34	Entrée fin de course 2. Ne rien câbler sur cette entrée

35	Entrée fin de course 1. Ne rien câbler sur cette entrée

  - Alimentation feu clignotant

## CABLAGE DES PHOTOCELLULES CEL38 :

## CONFIGURATION DES DIP 1 A 6 AVANT MISE EN SERVICE :

1-OFF et 2-OFF	Mode  OUVRE/FERME

1-OFF et 2-ON	Mode séquentiel OUVRE/ARRET/FERME/ARRET

1-ON et 2-OFF	Mode FERME après une OUVERTURE complète

1-ON et 2-ON	Mode copropriété. Commande OUVRE uniquement. Refermeture automatique après temps de pause.

3-ON		Le passage devant les photocellules relance le temps de pause

3-OFF	Le passage devant les photocellules ramène le temps de pause à 5s

4-ON		Le feu clignote 2,5s avant chaque phase OUVRE/FERME

4-OFF	Le feu clignote en même temps que les phases OUVRE/FERME

5-ON		Sens d’ouverture inversé

5-OFF	Sens d’ouverture par défaut (configuration d’usine)

6-ON		Fonction INITIALISATION activée

6-OFF	Fonction INITIALISATION désactivée.

REGLAGE DES 3 POTENTIOMETRES AVANT MISE EN SERVICE:

RF		Réglage du couple moteur. Mettre à 50% du maxi

TP		Temps de pause réglable (5s à 120s) avant refermeture automatique. En position mini, la refermeture automatique est désactivée.

RAL :	Réglage de la durée de ralentissement. En ouverture le temps de ralentissement est réduit de la moitié de celui de fermeture. Au minimum le ralentissement est désactivé. Mettre à 25% du maxi

MISE EN SERVICE :

1/ Vérifier la position des DIP 1 à 6. Pour la phase d’initialisation, il est recommandé de sélectionner le mode OUVRE/ARRET/FERME/ARRET (1-OFF / 2-ON). Attention ne pas utiliser le mode copropriété.

2/ Mettre sous tension. Vérifier que les LED en face des bornes 27, 30 et 32 sont allumées. Si ce n’est pas le cas, vérifier le câblage de la borne en face de la Led qui n’est pas allumée. En général, c’est le câblage des photocellules ( 30 ) qui est à l’origine du problème.

3/ A l’aide de la clé et du levier, débrayer le moteur et mettre le portail à mi-course puis reverrouiller.

4/ Mettre le DIP N°6 sur ON (INITIALISATION activée) puis appuyer simultanément sur les boutons MEM et DEL pendant 5s puis les relâcher.

Les LED vert et rouge clignotent alternativement.

5/ Remettre le DIP N°6 sur OFF.

6/ Enregistrer une télécommande (voir ci-après). L’enregistrement de la télécommande lance la première manœuvre du portail qui doit être une OUVERTURE.

Si c’est le cas, continuer au paragraphe 7/

Si le portail part en FERMETURE, alors :

- Arrêter la manœuvre avec la télécommande.

- Inverser la position du DIP N°5

- Mettre le DIP N°6 sur ON.

- Appuyer simultanément sur les boutons MEM et DEL pendant 5s

- Relâcher les boutons MEM et DEL

- Remettre le DIP N°6 sur OFF

- Reprendre la procédure au début du paragraphe 6/

7/ Effectuer 4 cycles complets OUVERTURE/FERMETURE sans passer devant les photocellules. A la fin de la 4ème manœuvre, les LED vert et rouge s’éteignent. L’initialisation est terminée.

ENREGISTREMENT DES TELECOMMANDES :

- Appuyer sur le bouton MEM de la carte et le maintenir enfoncé.

- Avec l’autre main, appuyer sur le bouton de la télécommande à enregistrer. Le bon enregistrement de la télécommande provoque une manœuvre du portail.

- Relâcher les boutons et recommencer l’opération avec une nouvelle télécommande si nécessaire.

# Text boxes

MINI

# MAXI

27

30

32

# ON

1

6

+

22

24

30

-

+

-

4

5

### TX

### RX

#### MEM

Télécommande à enregistrer